# GeForce GT230 v.2

Графический процессор GeForce GT 230, вариант 2

| Кодовое имя Условное обозначение графического процессора | G92 |
| --- | --- |
| Год выхода | 2009 |
| PCI DeviceID Идентификатор шины PCI графического процессора | 0603 |
| Частота вычислительных блоков в режиме 3D, МГц Частота работы шейдерных процессоров (SPU) при использовании 3D функций | 1242 |
| Частота блоков рендеринга в режиме 3D, МГц Частота работы блоков рендеринга (TMU и ROP) при использовании 3D функций | 500 |
| Транзисторов, млн | 754 |
| Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления графического процессора | 55 |
| Вычислительных блоков Число шейдерных процессоров (SPU) | 96 |
| Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 48 |
| Блоков растеризации Число блоков растеризации (ROP) | 12 |
| Максимально накладываемых текстур за проход | 48 |
| Вычислительная производительность, гигафлопс Одинарная точность | 358 |
| Вычислительная производительность, гигафлопс Двойная точность | Нет |
| Cкорость заполнения сцены, млн.пикселей/с Fillrate, без текстурирования | 6000 |
| Cкорость заполнения сцены, млн.текселей/с Fillrate, с текстурированием | 24000 |
| Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | DDR2 |
| Максимальный объем видеопамяти, Мб Максимальный поддерживаемый графическим процессором объем видеопамяти | 1536 |
| Ширина шины видеопамяти, бит | 192 |
| Частота шины видеопамяти, МГц Опорная частота шины данных, ½ от DDR | 510 |
| Полоса пропускания шины видеопамяти, Гб/с | 48.9 |
| Интерфейс шины Поддерживаемые шины компьютера | PCI Express 2.0 x16 |
| Поддержка SLI Поддерживаемые графическим процессором режимы NVIDIA SLI | SLI |
| Универсальные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия универсальных шейдеров | 4.0 |
| Тесселляция (tesselation) Поддерживаемые алгоритмы тесселляции | Нет |
| Кубические карты среды (CEM) | Да |
| Наложение рельефа (Bump mapping) Поддерживаемые алгоритмы наложения рельефа | Emboss, DOT3, EMBM |
| Объемные (3D) текстуры | Да |
| Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC, RGTC |
| Paletted (indexed) текстуры Поддержка текстур с индексированной цветовой палитрой | Нет |
| Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да |
| Максимальный размер текстур, пикселей | 8192x8192 |
| Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b, 24b fixed, 32b float) |
| UltraShadow, версия Поддержка технологии NVIDIA UltraShadow | 2.0 |
| Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 |
| Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | MSAA RGS 2x, 4x, 8xQ CSAA 8x, 16x, 16xQ |
| Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 32 |
| Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 128 |
| Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 8 |
| Декодирование MPEG-2 Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT, MoComp |
| Декодирование WMV Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT |
| Декодирование VC-1 Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT |
| Декодирование H.264 Поддерживаемые уровни декодирования видео | VLD_NoFGT |
| Декодирование AVC MVC Ускорение декодирования для Blu-Ray 3D | Нет |
| Dual-Stream Поддержка декодирования двух видеопотоков одновременно | Да |
| Устранение чересстрочности (Deinterlacing) Поддерживаемые алгоритмы устранения чересстрочности | PixelAdaptive |
| Поддержка Direct3D, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 10.0 |
| Поддержка OpenGL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 3.3 |
| Поддержка CUDA, ComputeCapability | 1.1 |
| Поддержка PhysX | Да |
| Поддержка OpenCL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 1.0 |
| Поддержка DXVA, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 2.0 |
| Поддержка XvMC | Нет |
| Поддержка VDPAU Поддерживаемый набор функций для API, A<B<C | A |
| Частота интегрированного RAMDAC, МГц | 2x400 |
| Максимальное разрешение для VGA | 2048*1536*85 Гц |
| Максимальное разрешение для DVI | 2560*1600*60 Гц |
| Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да |
| Поддержка 30-битного режима | Нет |
| Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Нет |
| Интегрированная поддержка HDTV Аналоговый ТВ-выход (Component YPbPr) | Нет |
| Интегрированная поддержка DVI Трансмиттер TMDS | 2xDual-Link |
| Интегрированная поддержка DisplayPort, версия | Нет |
| Интегрированная поддержка HDMI, версия | 1.2 |
| Поддержка HDCP Система защиты цифрового сигнала (DRM) | Да 1 |
| HDMI Audio Поддерживаемые форматы звука | LPCM 2.0, DD 5.1, DTS 5.1 2 |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 75 |
| Усиление электропитания Тип коннектора | Нет |